ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ - МАРТ   2014  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

февраль- 792                март-757

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

февраль, март -  по нормативу

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

февраль-

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                  февраль-1 492               март-1 414

За  февраль  -март 2014  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

февраль:

- осмотр технического состояния общедомовых стояков систем горячего-, холодного водоснабжения, водоотведения и отопления с составлением актов в подъезде№3;

- сварные работы: устранение течи в кв. № 91,10,25,86,104,107, в подвальном помещении подъезда №3 на трубопроводах системы холодного-, горячего  водоснабжения и системы отопления;

- установка хомута на стояке  холодного водоснабжения  подвальном помещении  теплового узла в подъезде №1 (диаметром 89 мм) ;

- установка хомута на трубопроводе  отопления в подвальном помещении   (диаметром 32 мм);

- устранение течи ливневой канализации на чердаке: установка бандажа;

март:  - устранение течи на лежаке холодного водоснабжения в подвальном помещении - установка хомутов «gebo» (диаметр 20мм, 2шт);

-устранение течи на стояке холодного водоснабжения в  помещении квартир №26,30 - установка хомутов  (диаметр 25мм, 2шт)

-устранение течи на стояке горячего водоснабжения в  помещении квартиры №82 - установка хомутов  (диаметр 25мм, 7шт);

-монтаж и подключение кабеля на участке щитовая-тепловой узел  для автоматической регулировки тепловой энергии;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт   общедомового имущества и  имущества собственников   по 47 заявкам в феврале и по 52 заявкам в марте.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. В многоквартирный дом направлен  отчет за 2013г.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                           Бобровская Ю.А.